# Aanbestedingstekst voor aanwezigheidsmelder

# Aanwezigheidsmelder thePrema P360-101 UP WH / GR

Passief infrarood aanwezigheidsmelder voor plafondmontage; automatische aanwezigheids- en lichtsterkteafhankelijke regeling voor verlichting en HVAC; detectiebereik vierkant 360°, bewegend 100 m2 (10 x 10 m), zittend 64 m2 (8 x 8 m) bij 3,5 m montagehoogte;

mixlichtmeting geschikt voor fluorescentielampen (FL/PL/ESL), halogeen-/gloeilampen en LED’s, omschakelbaar op spot- of wide-meting;

bedrijfsspanning 230 V AC / 50 Hz; beschermingsgraad: IP 20 (in ingebouwde toestand IP 40)

kanaal A licht: relais, 1 maakcontact 230 V / 10 A, 2300 W; bedrijfsmodus als volautomaat of halfautomaat omschakelbaar; lichtsterkteschakelwaarde instelbaar ca. 5 – 3000 Lux, inleerfunctie; zelflerende nalooptijd 10 s – 60 min; verkorting van de nalooptijd bij korte aanwezigheid (kortdurende aanwezigheid); aansluitmogelijkheid voor pulsdrukkers of schakelaars voor handmatige schakeling met automatische herkenning pulsdrukker/schakelaar; impulsfunctie voor trappenhuis-tijdschakelaar;

kanaal H, aanwezigheid: relais, 1 maakcontact potentiaalvrij 220 V DC / 50 W of 230 V AC / 50 VA, inschakelvertraging 0 – 10 min en nawerktijd 10 s – 120 min, ruimtebewaking met selectieve bewegingsdetectie, gevoeligheid instelbaar;

door voorinstelling af fabriek direct bedrijfsklaar; op afstand parametreerbaar met afstandsbediening; uiterst eenvoudige instelling van het energiebesparingsgedrag met de nieuwe "eco plus"-functie; testmodus voor controle van werking en detectiebereik; uitbreiding van het detectiebereik door master/slave- of master/master-schakeling;

inbouwdiepte 40 mm, plafondinbouw in inbouwdoos of plafondinbouwdoos 73A, plafondopbouw mogelijk met opbouwhuis.

Fabrikaat: Theben (HTS)

Type: thePrema P360-101 UP.

Bestelnr.: 2070005 (theRonda P360-101 UP WH, wit)

2070006 (thePrema P360-101 UP GR, grijs)

Eenheid: ST

### Accessoires

Uitbreiding van het detectiebereik door slave-apparaat:

Optioneel (alleen te gebruiken met thePrema P360-101 UP.. als master)

Type: thePrema P360 Slave UP..

Bestelnr.: 2070030 (thePrema P360 Slave UP WH, wit)

2070031 (thePrema P360 Slave UP GR, grijs)

### Management-afstandsbediening „SendoPro 868-A“

Optie

Voor de inbedrijfstelling of aanpassing aan de gebruiksomstandigheden voor de installateur.

Tekstgestuurde gebruikersbegeleiding op het display. Verzenden van afzonderlijke instelwaarden of hele parametersets naar de melder mogelijk. Geschikt voor alle op afstand instelbare ThebenHTS-aanwezigheidsmelders.

Bestelnr.: 9070675

### Serviceafstandsbediening "theSenda P"

Optie

Bestelnr.: 9070910

### Gebruikersafstandsbediening "theSenda S"

Optie

Bestelnr.: 9070911

### Opbouwhuis 110A WH

Optie

Bestelnr.: 9070912

### Plafondinbouwdoos 73A

Optie

Boordiameter 73 mm

Bestelnr.: 9070917