# Texte de soumission pour détecteurs de présence

# Détecteur de présence thePrema S360 Esclave UP WH / GR

Détecteur de présence passif infrarouge pour montage au plafond ; champ de détection carré à 360°, personnes en mouvement 49 m2 (7 x 7 m), personnes assises 25 m2 (5 x 5 m) pour une hauteur de montage de 3 m ;

Tension de service 230 V CA / 50 Hz ; degré de protection IP 20, à l'état monté IP 40 ;

Sensibilité réglable ; mise en service immédiate grâce aux préréglages en usine ; paramétrage avec télécommande ; mode test pour vérification de la fonction et de la zone de détection ; extension de la zone de détection par montage en parallèle maître/esclave ou maître/maître ;

Profondeur d'encastrement 40 mm, montage dans le plafond dans un boîtier encastré ou dans un boîtier de montage au plafond 73A, montage au plafond possible en saillie avec boîtier apparent ;

Fabricant : thebenHTS

Type : thePrema S360 Esclave UP.. (Uniquement utilisable avec thePrema S360-100 UP.. comme maître)

N° de réf. : 2070530 (thePrema S360 Esclave UP WH, blanc)

2070531 (thePrema S360 Esclave UP GR, gris)

Unité : ST

### Accessoires

### Télécommande de gestion « SendoPro 868-A »

En option

Pour la mise en service ou l'adaptation aux conditions d'utilisation pour l'installateur.

Guidage de l'utilisation par texte affiché. Transfert au détecteur de valeurs de réglage individuelles ou de groupes de paramètres complets. Adapté pour tous les détecteurs de présence thebenHTS commandés à distance.

N° de réf. : 9070675

### Télécommande de service « theSenda P »

En option

N° de réf. : 9070910

### Boîtier apparent 110A WH

En option

N° de réf. : 9070912

### Boîtier de montage au plafond 73A

En option

Diamètre de perçage 73 mm

N° de réf. : 9070917