# Aanbestedingstekst voor aanwezigheidsmelder

# Aanwezigheidsmelder thePrema S360 Slave UP WH / GR

Passief infrarood aanwezigheidsmelder voor plafondmontage; detectiebereik vierkant 360°, bewegend 49 m2 (7 x 7 m) zittend 25 m2 (5 x 5 m) bij 3 m montagehoogte;

bedrijfsspanning 230 V AC / 50 Hz; beschermingsgraad: IP 20, in ingebouwde toestand IP 40.

gevoeligheid instelbaar; door voorinstelling af fabriek direct bedrijfsklaar; op afstand parametreerbaar met afstandsbediening; testmodus ter controle van werking en detectiebereik; uitbreiding van het detectiebereik door master/slave-schakeling;

inbouwdiepte 40 mm, plafondinbouw in inbouwdoos of plafondinbouwdoos 73A, plafondopbouw mogelijk met opbouwhuis.

Fabrikaat: Theben (HTS)

Type: thePrema S360 Slave UP.. (alleen te gebruiken met thePrema S360-100 UP.. als master)

Bestelnr.: 2070530 (thePrema S360 Slave UP WH, wit)

2070531 (thePrema S360 Slave UP GR, grijs)

Eenheid: ST

### Accessoires

### Management-afstandsbediening „SendoPro 868-A“

Optie

Voor de inbedrijfstelling of aanpassing aan de gebruiksomstandigheden voor de installateur.

Tekstgestuurde gebruikersbegeleiding op het display. Verzenden van afzonderlijke instelwaarden of hele parametersets naar de melder mogelijk. Geschikt voor alle op afstand instelbare ThebenHTS-aanwezigheidsmelders.

Bestelnr.: 9070675

### Serviceafstandsbediening "theSenda P"

Optie

Bestelnr.: 9070910

### Opbouwhuis 110A WH

Optie

Bestelnr.: 9070912

### Plafondinbouwdoos 73A

Optie

Boordiameter 73 mm

Bestelnr.: 9070917