# Texte de soumission pour détecteurs de présence

# Détecteur de présence thePrema P360-101 UP WH / GR

Détecteur de présence passif infrarouge pour montage au plafond ; commande automatique en fonction de la présence et de la luminosité des systèmes d'éclairage et CVC ; zone de détection carrée de 360 °, personnes en mouvement 100 m2 (10 x 10 m), personnes assises 64 m2 (8 x 8 m) pour une hauteur de montage de 3,5 m ;

Mesure de lumière mixte, appropriée pour des lampes fluorescentes (FL/PL/ESL), à halogène, à incandescence et LED, commutable sur mesure spot ou mesure large ;

Tension de service 230 V CA / 50 Hz ; degré de protection IP 20, à l'état monté IP 40 ;

Canal A Lumière : relais, 1 fermeture 230 V / 10 A, 2 300 W ; fonctionnement commutable en mode automatique ou semi-automatique ; valeur de commutation de la luminosité réglable entre 5 et 3 000 lux env., fonction d'apprentissage ; temporisation à l'extinction automatique 10 s à 60 min ; réduction de la temporisation en cas de présence non prolongée (présence brève) ; possibilité de raccordement d'un bouton-poussoir ou d'un commutateur pour commutation manuelle avec détection automatique du bouton-poussoir/commutateur ; fonctions impulsions pour minuterie d'escalier ;

Canal H, Présence : relais, 1 fermeture libre de potentiel 220 V CC / 50 W ou 230 V CA / 50 VA, temporisation à l'enclenchement 0 à 10 min et temporisation à l'extinction 10 s à 120 min, surveillance de local avec détection de mouvement sélective, sensibilité réglable ;

Mise en service immédiate grâce aux préréglages en usine ; paramétrage avec télécommande ; réglage avec une extrême facilité du mode d'économie d'énergie avec la nouvelle fonction « éco plus » ; mode test pour vérification de la fonction et de la zone de détection ; extension de la zone de détection par montage en parallèle maître/esclave ou maître/maître ;

Profondeur d'encastrement 40 mm, montage dans le plafond dans un boîtier encastré ou dans un boîtier de montage au plafond 73A, montage au plafond possible en saillie avec boîtier apparent ;

Fabricant : thebenHTS

Type : thePrema P360-101 UP..

N° de réf. : 2070005 (thePrema P360-101 UP WH, blanc)

2070006 (thePrema P360-101 UP GR, gris)

Unité : ST

### Accessoires

Extension de la zone de détection par un appareil esclave :

En option (uniquement utilisable avec thePrema P360-101 UP.. comme maître)

Type : thePrema P360 Slave UP..

N° de réf. : 2070030 (thePrema P360 Esclave UP WH, blanc)

2070031 (thePrema P360 Esclave UP GR, gris)

### Télécommande de gestion « SendoPro 868-A »

En option

Pour la mise en service ou l'adaptation aux conditions d'utilisation pour l'installateur.

Guidage de l'utilisation par texte affiché. Transfert au détecteur de valeurs de réglage individuelles ou de groupes de paramètres complets. Adapté pour tous les détecteurs de présence thebenHTS commandés à distance.

N° de réf. : 9070675

### Télécommande de service « theSenda P »

En option

N° de réf. : 9070910

### Télécommande utilisateur « theSenda S »

En option

N° de réf. : 9070911

### Boîtier apparent 110A WH

En option

N° de réf. : 9070912

### Boîtier de montage au plafond 73A

En option

Diamètre de perçage 73 mm

N° de réf. : 9070917